## Slide 1: 이동통신의 역사 4G vs 5G
신용구

## Slide 2: 목차
이동통신의 과거화 현재
4G vs 5G
5G의 필요성
5G의 목표
추가자료 – Multiple Access

## Slide 3: 이동통신의 과거와 현재

## Slide 4: 이동통신의 과거와 현재 – 1G
아날로그 통신
데이터 양 ↑
전송속도 ↓
주파수 부족
1988년 ~1996년 사용

## Slide 5: 이동통신의 과거와 현재 – 2G
1996년 도입
디지털 통신 ( 아날로그 신호 -> 디지털 신호)
전송속도 : 14.4~64kbps
011, 017 등은 대부분 2G
통신규격 : GSM ( Global System for Mobile communications, Europe) , CDMA(Code Division Multiple Access, USA)

## Slide 6: 아날로그 -> 디지털 변환
아날로그 : 연속적인 값의 시그널로 온도, 소리 , 속도 같은 값
디지털 : 정수와 같이 discrete값
아날로그 -> 디지털 변환기 : ADC, A/D, A2D
1. Quantization 2. Encoding * Sampling

## Slide 7: 이동통신의 과거와 현재 – 3G
2002년 도입
GSM -> WCDMAS -> HSPA, HSPA+
CDMA -> CDMA2000->CDMA 2000 EV-DO 리비전(Rev.)A/B
전송속도 : 144k ~204Mbps

## Slide 8: 이동통신의 과거와 현재 – 4G
2008년 , ITU 4세대 이동통신 규격 정의.
저속 이동 : 1 Gbps, 고속 이동 : 100Mbps
* LTE : LTE는 4세대 이동통신 규격에 맞지 않음. 4세대 이동통신 규격은 LTE를 개선한 LTE-Advanced와 Wibro-evolution이 맞춤. 사실상 3.9세대.

## Slide 9: 4G vs 5G
4G
6GHz 주파수를 여러 대를 묶어 사용
지연속도 : 30ms
전송속도 : 1Gbps
5G
28GHz 사용(30~300확보)
지연속도 : 3ms
전송속도 : 10Gbps

## Slide 10: 5G의 필요성
홀로그램, 가상현실 등의 대용량 전송 서비스 목표
사물인터넷으로 인한 대역폭 부족
유선과 유사한 품질의 무선 통신 환경을 제공.

## Slide 11: 5G의 목표
1000억 이상의 연결 지원
대기시간 1ms 미만
최대 10Gpbs 속도 지원

## Slide 12: 추가자료 - Multiple Access
이동통신에서는 한 개의 기지국을 다수의 단말기에 접속함
다원접속 ( Multiple Access)는 주어진 시간, 공간, 코드, 주파수 등을 여러 사용자가 공동으로 사용하는 전송기술이며 사용자를 구분할 수 있다.
디지털 통신의 접속 방식은 크게 FDMA, TDMA, CDMA 등의 방식으로 나누어 진다.

## Slide 13: 추가자료 - Multiple Access

## Slide 14: 추가자료 - Multiple Access
FDMA
(Frequency Division Multiple Access)
각각의 사용자가 서로 다른 주파수를 이용
TDMA
(Time Division Multiple Access)
각각의 사용자가 서로 다른 시간 슬롯에 할당하여 실어 보내는 방식

## Slide 15: 추가자료 - Multiple Access
CDMA( Code Division Multiple Access) : 각각의 사용자 신호에 서로 다른 코드를 곱하여 달리 구분한다. IS-95, CDMA2000, WCDMA등으로 발전해옴.

## Slide 16: 추가자료 - Multiple Access
CDMA의 장점으로는
1. 통화 용량 증가
2. 고품질의 통화서비스 제공
3. 뛰어난 보안성
4. 저전력 경량 단말기

## Slide 17: Reference
https://www.slideshare.net/ahmadkhanjoiya/analog-to-digital-conversion-27608404
http://www.kics.or.kr/Home/UserContents/20151008/151008_154823065.pdf
http://it.donga.com/6131/
http://genesis76.tistory.com/entry/4G-LTE-%EB%93%B1%EC%9D%98-%EC%9D%B4%EB%8F%99%ED%86%B5%EC%8B%A0-%EA%B7%9C%EA%B2%A9
http://blog.lgdisplay.com/2016/06/fifth-generation/
https://www.online-sciences.com/technology/1g-mobile-phones-features-uses-advantages-and-disadvantages/
http://ensxoddl.tistory.com/131

## Slide 18: Thank You